## Slide 1: ארגון ותכנות המחשב
ושפת סף (אסמבלי)

## Slide 2: ביורוקרטיה
מרצה: ד"ר שרי שינולד
sarai@braude.ac.il
שעות קבלה: יום ב' 12:00-13:00 M206 (בתיאום מראש)

## Slide 3: ביורוקרטיה
3.5 נ"ז
הרצאה 2 ש"ש, תירגול 1 ש"ש, מעבדה 2 ש"ש
10% ציוני מעבדות, 25% עבודות בית, 65% בחינה סופית
חובת נוכחות של לפחות 12 מתוך 14 המעבדות
חוברת הקורס
Abel, P. (1998).IBM PC Assembly Language and Programming. (4th ed.), Prentice-Hall,
שפת סף 8086/88 יחידות : 1 -5 . האוניברסיטה הפתוחה, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.

## Slide 4: על הקורס
סקירות של ארכיטקטורת מבנה ה-PC
התמקדות ב-8086 של אינטל
  מודל ישן, אבל פשוט ומדגים היטב את עקרונות הארכיטקטורה במחשבים מודרנים
השוואה ל-386, המודל הבא אחריו.
שפת אסמבלי (שפת סף)
  שפה הנמצאת "מתחת" לשפות העל. פונה ישירות לרכיבי הCPU.
  מקבילה לשפת מכונה

## Slide 5: מודל התכניתן
החלק של החומרה שהתוכניתן רואה בזמן שהוא כותב תוכניות.
המודל בדרך כלל אינו משתנה בין גרסה אחת של המחשב לשנייה אלא אם מוכרחים.

## Slide 6
Level 5: high level language
Level 4: Assembly language
Level 3: Machine language
(object module)
Level 2: Machine language
(executable code)
Level 1: Microprogramming
Level 0: Hardware
Compiler
Assembler
Link/Load
Object Module
Object Module
Object Module
Operating
System
Interpreter

## Slide 7: מחשב – יחידה לעיבוד מידע
ארכיטקטורת פון-נוימן
זכרון ראשי (אלקטרוני)

## Slide 8: קיצור תולדות ה-PC
1981 : IBM יוצאת עם PC-XT שבו מיקרו-פרוססור 8086 משנת 1978
מאוחר יותר יצאה גירסה 8088 של אינטל ומערכת הפעלה MSDOS עם 64k זכרון ומיעון עד 1 מגה(!)
ה-PC זכה להצלחה ונוצרו לו גרסאות זולות יותר ("תואמי IBM")
1984: IBM PC-AT עם מעבד 80286 של אינטל, מהיר פי 2.5, עם כתובות 16 ביט.
1986: IBM התעקשה על מערכת משלה, אבל חברות אחרות הוציאו גרסאות המבוססות על 80386 של אינטל, עם רכיבים מסובכים יותר והרבה יותר זכרון (מיעון 32 ביט – עד 4GB)
80486 ב-1989 והפנטיום ב-1993 הציגו cache, ביצוע מקבילי יחידה בילט-אין לחישוב במספרים ממשיים, ועוד.
היום: מעבדי 64 ביט וארכיטקטורה שונה לגמרי.

## Slide 9
שפת מכונה היא שפה בינארית – התוכן הוא מספרים.
קובץ EXE הוא תוכנית בשפת מכונה
שפת מכונה היא שפת התכנות הפרטית האמיתית של המחשב
השפה היחידה שהמחשב יודע לבצע.
המשותף לשפת מכונה ולשפות העילית: הן שפות תכנות.
מה קורה כשמריצים תוכנית במחשב?

## Slide 10
התוכנית מקבלת שליטה
הקובץ הביצועי (תכנית בשפת מכונה) מועתק לזיכרון
התוכנית רצה מתוך הזיכרון הראשי
חלק מידע
חלק ביצועי
משתנים גלובאלים, משתנים סטאטיים,
מחרוזות קבועות
סדרה של קידודים של פקודות מכונה – פקודות שיש להן מימוש מפורש ב-CPU
מה קורה כשמריצים תוכנית במחשב?
תכנית בשפת מכונה

## Slide 11: שפת אסמבלי
גרסה טקסטאלית לשפת מכונה
כל שורה בתכנית אסמבלי שקולה לפקודה אחת בשפת מכונה
תכנות באסמבלי מאפשר לנו להנחות את המעבד ברמת שפת המכונה

## Slide 12: פקודת מכונה
ב-8086: מעט מעל 100 פקודות כאלה
במעבדים מאוחרים יותר (386, 486, פנטיום): כמה מאות פקודות
גודל כל פקודה ב-8068: בין בית אחד ל-6 בתים
כל פקודה כזאת מבצעת פעולה פשוטה ובסיסית: חיבור, חיסור, העתקת מידע
Instruction fetch
Instruction decode
Operand fetch
Execute
Result store
Next instruction
אופן ביצוע תוכנית ע"י ה -CPU

## Slide 13: פקודת מכונה
ניתן לסווג אותן לפי: אופי הפעולה, מספר האופרנדים
נתון שפקודת המכונה פועלת עליו
אופרנדים אפשריים:
  אוגר
  כתובת בזכרון
  קבוע
יחידת זכרון מינימלית של ה-CPU
ישנן פקודות עם אפס אופרנדים, אופרנד יחיד, או שני אופרנדים

## Slide 14: פקודת מכונה
פקודות שני אופרנדים:
דוגמאות:
MOV AX, BX
שם פקודה
אופרנד יעד
אופרנד מקור
קונוונציה: נשתמש באותיות גדולות לשמות פקודות ואוגרים ובאותיות קטנות לשמות משתנים ותגיות שאנחנו מכריזים עליהם
מעבירה את תוכן האוגר BX לאוגר AX
ADD AX, BX
מסכמת את תכני האוגרים AX ו-BX ומאכסנת את התוצאה ב-AX

## Slide 15: פקודת מכונה
פקודות שני אופרנדים:
שם פקודה
אופרנד יעד
אופרנד מקור
יכול להיות אוגר או כתובת בזכרון
MOV AX, BX
אוגר, אוגר
יכול להיות אוגר או כתובת בזכרון או קבוע
אסור ששניהם יהיו כתובות בזכרון
MOV AX, [BX]
זכרון, אוגר
MOV AX, 9
קבוע, אוגר
MOV [BX], AX
אוגר, זכרון
MOV BYTE PTR [BX], 9
קבוע, זכרון

## Slide 16: פקודת מכונה
פקודות אופרנד יחיד:
שם פקודה
אופרנד
INC AX
פקודות אפס אופרנדים:
שם פקודה
HLT

## Slide 17: זרימת התכנית
הפקודה הראשונה היא הפקודה הראשונה בתכנית
לאחר מכן, כל פקודה קובעת את זו שאחריה
על פי רוב, הפקודה הבאה היא הפקודה העוקבת בתכנית
ניתן לשנות זאת ע"י פקודות הסתעפות:
JMP label
JE / JNE label
CALL procedure
INT (קוד שיגרה)

## Slide 18: זרימת התכנית
ברוב הפקודות הפקודה הבאה לביצוע היא הפקודה העוקבת בזיכרון
כאשר רוצים שהפקודה הבאה לביצוע תהיה אחרת מהפקודה העוקבת בזיכרון, נשתמש בפקודת הסתעפות
פקודת הסתעפות – פקודה שמשנה את הפקודה הבאה לביצוע ליעד נתון.
למשל: JMP JE, CALL, INT,

## Slide 19: סוגי פקודות מכונה
פעולות אריתמטיות: ADD, SUB, MUL, DIV…
העברת מידע: MOV, PUSH, PUP, XCHG…
הסתעפות: JMP, JE, JNZ, CALL, INT…
פעולות לוגיות ברמת הביט: AND, OR, NOT…
שליטה על המעבד: HLT, CLI…